Cuchara Mezcladora de Hormigón

La cuchara hormigonera, de uso muy difundido, permite dar diferentes terminaciones a la mezcla, consiguiéndose grados diferentes de densidades y permitiendo realizar con facilidad un secado mas rápido, por lo que se emplea menos tiempo en realizar una obra. Puede ser montada sobre cualquier maquina que disponga (Minicargadora SSL, Cargadora, Carretilla elevadora, Manipulador, Tractor con pala, etc.) aumentando así la versatilidad de dicha maquina.

Se recomienda que las cucharas hormigoneras se instalen a través de enganches rápidos para facilitar el trabajo de montaje/desmontaje. Con esta cuchara se evita la carga manual del árido y facilitando la descarga en el lugar apropiado. Además al estar montada la cuchara hormigonera sobre una maquina móvil, se podrá desplazar el hormigón donde se precise, aprovechando el tiempo de traslado, acopio-descarga, para realizar la función de mezclado. La duración de esta operación de mezclado es de aproximadamente 3 minutos.

La cuchara hormigonera se suministra con enganches, tomas hidráulicas, tubo de descarga inferior con sistema de conexión rápido y rejilla frontal de protección.

Se puede realizar la descarga, por volteo de la cuchara o por la trampilla inferior de la apertura-cierre hidráulico ordenando a distancia por un pulsador eléctrico.

| Características / Referencias | CM-200 | CM-300 | CM-350 | CM-400 | CM-500 | CM-750 | CM-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancho (mm) | 1.250 | 1.500 | 1.660 | 1.700 | 1.960 | 2.000 | 2.200 |
| Capacidad (Lts) | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1.000 |
| Peso (Kgs) | 280 | 300 | 380 | 450 | 720 | 1.300 | 1.450 |
| Cemento * | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Agua x Hormigón * | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 |

- Dimensiones facilitadas a titulo orientativo.

OPCIONES:

Conexiones eléctricas de mando a distancia.

AGRÍCOLA VALLESANA, S. A. Apdo. (Po Box 149) Granollers

Fabrica: Ctra. Granollers a Cardedeu, km. 4

08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)  SPAIN

Tel. 938492988 Fax. 938468603  martin_p@terraco.es www.terraco.es

Noviembre 2010. El fabricante se reserva el derecho de modificar o alterar los datos aquí expresados