### Fresadora de Asfalto para Minicargadoras

Las nuevas fresadoras de asfalto modelo AP con su diseño de transmisión central mejoran el rendimiento aplicando la fuerza directamente al tambor de corte. Este montaje central elimina la tensión, inestabilidad, facilitando el corte durante el trabajo. El cuerpo del cabezal frontal delantero hacia abajo forma un diseño único creando una barrera de seguridad manteniendo los trozos cortados dentro del tambor.

La tapa de acceso frontal permite el mantenimiento y fácil cambio de los picks siempre con la fresadora situada en el suelo. Estas características junto con la incorporación de un motor hidráulico de alta potencia y bajas revoluciones hacen que esta fresadora sea, probablemente, la más eficiente y productiva del mercado.

| ESPECIFICACIONES | AP 300 | AP 400 | AP 450 | AP 600 | AP 760 | AP 800 | AP1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad Corte (mm) | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
| Ancho Corte (mm) | 300 | 400 | 450 | 600 | 760 | 800 | 1000 |
| Capacidad inclinación | 15 Deg | 15 Deg | 15 Deg | 15 Deg | 15 Deg | 15 Deg | 15 Deg |
| Desplazamiento Lateral (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Peso Aproximado (Kg) | 730 | 780 | 820 | 910 | 1050 | 1100 | 1270 |
| Mínimo HP recomienda | 24 | 32 | 36 | 48 | 60 | 62 | 70 |
| Máximo HP recomienda | 45 | 55 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Caudal Recomendado | ST/FH | ST/FH | HF | HF | HF | HF | HF |